## Slide 1
IoT프로그래밍 프로젝트
위병소 차량 출입 관리 시스템
지도교수 : 오동익 교수님
20155217 최철우
제출일자 : 2019.12.18

## Slide 2
·INDEX·
개요
01
시스템 구성도
02
데이터 베이스 구성
03
통신 방식
04
서버 기능 및
모듈 간 제어 흐름
05
어플리케이션 기능
06

## Slide 3
개요
기존의 위병소 프로세스는 불편하고 번거로움
관리 시에 생겨나던 상황들의 대비 필요
어플리케이션을 통한 프로세스 개선
GPIO를 통한 상황에 대한 대비 및 편의성 증진

## Slide 4
시스템 구성도
Android
(Client)
Rasberry Pi
(Server)

## Slide 5
데이터 베이스
(E-R Diagram)
Car_type
Car_type_id(PK)
Car_type_name
Car
Car_id(PK)
Car_type_id(FK)
Car_number
Car_description
Rank
Rank_id(PK)
Rank_name
Passer
Passer_id(PK)
Rank_id(FK)
Passer_name
Passer_duty
Enter_record
Enter_record_id(PK)
Enter_type
Car_id(FK)
Passer_id(FK)
Enter_purpose
Enter_time

## Slide 6
통신 방식
Android
(Client)
Python
(Server)
Broadcast
Service method call
Json
Json
이를 통해서 파이썬 환경에서 자바의 serializable class 메시지 형식 구현
파이썬에서 Dictionary 자료 형태와 유사(Key 값을 통해 Value에 접근)
메세지 예시 : {‘msg_type’ : ‘Db_request’, ‘msg_content’ : ‘car_list’}
Activity
Service
Communication
Module
Json

## Slide 7
서버 기능 및
모듈간 제어 흐름
Main Module
각 모듈 객체 생성, 이를 MainModule에서 제어
무한 루프로 각 모듈의 Flag를 점검
감지된 플래그 상태를 통해 각 모듈을 동작함
Communication
Module
Database
Module
Gpio
Module
메시지 수신 및 송신
수신한 메시지의 타입에 따라 해당 모듈의 Flag 변경
Flag에 따라서 작업 요청
요청 받은 데이터 베이스 조회 정보 전달
요청 받은 데이터 베이스 저장, 삭제 수행
조도 센서 값에 따라 Led On / Off
온/습도 센서 동작
초음파 센서를 통해 거리측정(일정 거리 수 회 측정 시 부저 작동 및 소켓통신으로 알람)

## Slide 8
어플리케이션 기능
Main activity
Car
List
activity
Passer List activity
Record List activity
Record Insert activity
Service
차량 검색
차량 추가
차량 삭제
통행인 검색
통행인 추가
통행인 삭제
출입 기록 검색
출입 기록 삭제
출입 기록 추가
액티비티 전환
출입문 개방
실시간 온도 확인
소켓 통신
데이터 보관
차량 감지 시 진동
&binding

## Slide 9
THANK YOU